## Slide 1: Kapasitor
Kapasitor pada prinsipnya komponen elektronika yang terdiri dari dua buah konduktor (dalam hal ini berbentuk pelat) yang berlawanan muatan, masing-masing memiliki luas permukaan A, dan mempunyai muatan persatuan luas σ. Konduktor yang dipisahkan oleh sebuah zat yang bersifat isolator atau dielektrik sejauh d

## Slide 2
Beda potensial antara kedua pelat dalam kapasitor:
ɛ˳ = 8,85 x 10-12 C2/Nm2
Ukuran Kapasitor biasanya dinyatakan dalam kapasitansi. Secara fisis
kapasitansi C adalah seberapa banyak sebuah kapasitor dapat menampung/diisi oleh muatan. Dalam hal ini :
Satuan (SI) kapasitor adalah C/V = Farad.

## Slide 3: ENERGI YANG TERHIMPUN DALAM KAPASITOR
W = ½.q.V
= ½.C.V²
= ½.q²/C
W = energi (Joule)
Q = muatan (Coulomb)
V = potensial (Volt)
C = kapasitansi (Farad)

## Slide 4: Soal:
1. Pada gambar berikut, beda potensial antar pelat adalah 40 V.
a. Berapa usaha yang diperlukan untuk membawa muatan 3C dari A ke B ?
b. Jika jarak antar pelat 2 mm, berapa besarnnya medan listrik antar pelat ?

## Slide 6: Soal:
2. Pada gambar berikut, beda potensial antar pelat adalah 40 V.
a. Berapa usaha yang diperlukan untuk membawa muatan 3C dari A ke B ?
b. Jika jarak antar pelat 5 mm, berapa besarnnya medan listrik antar pelat ?

## Slide 7: Jawab No. 1 & 2:
a. W = ½.Q.∆V
b. E = ∆V / d

## Slide 8: Soal:
3. Kapasitor terdiri dari dua keping sejajar, masing-masing luasnya 2 mm2, berjarak 0,4 mm dalam udara.
a. Berapakah kapasitansinya ?
b. Jika kapasitor dihubungkan dengan sumber 500 V, berapakah muatan yang terhimpun di dalamnya ?
c. Berapa energi di dalamnya ?
d. Berapa medan listrik diantara pelat ?

## Slide 11: Soal:
4. Kapasitor terdiri dari dua keping sejajar, masing-masing luasnya 200 cm2, berjarak 0,4 cm dalam udara.
a. Berapakah kapasitansinya ?
b. Jika kapasitor dihubungkan dengan sumber 500 V, berapakah muatan yang terhimpun di dalamnya ?
c. Berapa energi di dalamnya ?
d. Berapa medan listrik diantara pelat ?

## Slide 12: Jawab No. 3 & 4:
ɛ˳ = 8,85 x 10-12 C2/NM2
C = ɛ˳ A/d
V = Qd/ɛ˳A
maka Q = Vɛ˳A/d atau Q = V.C
c. W = ½. Q.V atau W = ½. C.V2
d. E = V/d

## Slide 13: RANGKAIAN KAPASITOR
RANGKAIAN SERI
Besarnya arus dalam sebuah rangkaian seri sama dalam setiap kapasitor sesuai dengan hukum Kirchoff. Jumlah muatan yang mengalir sama sehingga muatan di C1, C2, dst (disebut Q1, Q2, dst) sama besar.
Q1 = Q2 = Q3 = Q4
Beda potensial total pada keempat kapasitor = jumlah beda potensial dari masing-masing kapasitor yaitu:
V = V1 + V2 + V3 + V4

## Slide 14
Dari persamaan V = Q/C, maka:
Karena muatan pada tiap kapasitor sama, maka besarnya kapasitor ekivalen/total untuk rangkaian seri:

## Slide 15: RANGKAIAN PARALEL
V = V1 = V2 = V3 = V4

## Slide 16
Soal
5. Berapa kapasitansi ekivalen dari rangkaian berikut ini ?