## Slide 1: INDUKTANSI
INDUKTANSI DIRI
Kumparan dapat mengimbas GGL pada dirinya sendiri. Jika arus yang mengaliri kumparan berubah, maka fluks yang melalui kumparan berubah pula. Akibatnya arus dalam kumparan yang berubah mengimbas GGL dalam kumparan itu sendiri.
Karena Ɛ = - N.Δɸ/Δt , dan karena Δɸ sebanding dengan Δi dimana I adalah arus yang menyebabkan fluks, maka :

## Slide 2: INDUKTANSI
        N.Δɸ = L.i
        Ɛ = - N.Δɸ/Δt = - L Δi/Δt
        L = - Ɛ.Δt/Δi
L = Induktansi diri (Henry)
Ɛ = GGL (Volt)
i = Arus listrik (A)
t = Waktu (s)

## Slide 3: ENERGI YANG TERHIMPUN DALAM INDUKTOR
Karena induktor memiliki GGL balik sendiri, maka diperlukan usaha untuk memperbesar arus dalm induktor dari 0 sampai harga i. Energi yang diberikan pada kumparan selama proses ini, dihimpun di dalam kumparan, dan akan diperoleh kembali seandainya arus dalam kumparan Kembali diperkecil sampai 0.
Jika arus i mengalir dalam konduktor dengan tetapan induktansi L, maka energi yang tesimpan di dalamnya :
            U = ½.L.i² (Joule)

## Slide 5: LATIHAN SOAL
1 Arus tetap 2 A melewati kumparan yang terdiri dari 400 lilitan menyebabkan fluks 10–4 Wb. Jika arus dihentikan selama 0,08 detik, maka berapa V besarnya ggl balik induksi rata-rata dalam kumparan?
2. Arus tetap 2 A melewati kumparan yang terdiri dari 400 lilitan menyebabkan fluks 10–4 Wb. Jika arus dihentikan selama 0,08 detik, maka berapa J besarnya energi yang tersimpan di dalam kumparan?
3. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan. Induktansi dirinya 0,4 H. Jika pada kumparan terjadi perubahan kuat arus dari 10 A menjadi 2 A dalam 0,1 detik, maka berapa V besarnya GGL induksi dari ujung-ujung kumparan itu?

## Slide 6: LATIHAN SOAL
4. Sebuah solenoida panjangnya 0,3 m terdiri dari gulungan kawat 2000 lilitan pada sebuah batang besi yang luas penampang melintangnya 1,5 x 10-4 m2. Permeabilitas relative besi 600 dan 0 = 4 x 10-7 Tm/A. Berapa H besar iduktansi diri solenoida tersebut?
5. Sebuah solenoida panjangnya 0,3 m terdiri dari gulungan kawat 2000 lilitan pada sebuah batang besi yang luas penampang melintangnya 1,5 x 10-4 m2. Permeabilitas relative besi 600 dan 0 = 4 x 10-7 Tm/A. Jika arus di dalam solenoida menurun dari 0,6 A menjadi 0,1 A dalam waktu 0,03 detik, maka berapa V besarnya ggl rata-rata yang diinduktansikan di dalam solenoida tersebut?
6. Sebuah toroida dengan jari2 toroida 15 cm terdiri dari 1500 lilitan pada sebuah batang besi yang luas penampang melintangnya 1,6 cm2. Permeabilitas relative besi 600. Berapa H besar induktansi diri totoida tersebut?